## Slide 1
双足仿人机器人设计
汇报人：琚振盟 李江天 张晨曦 范祖鑫 靳葳
2024年12月26日
Notes: 人体的行走运动是众多肌肉有节律地协同收缩，以驱动骨骼绕关节运动的结果，是控制系统（神经系统）与运动载体（人肢体）衍生出的最完美、最复杂的运动。尽管生命科学、智能控制等领域在近几十年来已经取得了很大的进步，但是距离模拟人大脑对机械本体控制、实现与人体一致的肢体运动还非常遥远。本课题旨在为这一研究领域提出一种实际的解决方案

## Slide 2
机械结构设计与仿真
1
运动学分析与仿真
2
动力学建模与推导
3
控制策略设计与仿真
4

## Slide 3
PART 01
机械结构设计与仿真
Mechanical Design and Simulation

## Slide 4
人体行走运动机理分析
Notes: 人体结构可分为三个基本平面：矢状面、冠状面和水平面，
分别对应三个轴：冠状轴、矢状轴和垂直轴。
人体髋、膝、踝关节作为骨骼联接的枢纽的主要运动形式都是绕各个轴的转动。其运动形式可分为前屈-后伸、外展-内收和外旋-内旋，它们分别代表关节绕人体冠状轴、矢状轴和垂直轴的转动。
以髋关节的活动为例，下面这张图描述了人体髋部主要的肌肉骨骼结构，其中髂腰肌收缩辅助髋关节前屈，臀大肌收缩辅助髋关节后伸；臀中肌和臀小肌辅助髋关节外展，内收肌辅助髋关节内收。
其实行走这个事情和呼吸一样，你平时是不会注意到自己在呼吸，在我说这句话的时候你的呼吸就从自动挡切换到手动挡了。那我问你你是怎么行走的，你的走路也就从自动挡切换到手动挡了。
经常走路的人们对走路都比较熟悉了，这是一个很有规律性的运动。大家往往也都会对一个步态周期进行研究。
步态周期指行走时同侧腿发生相邻两次步行事件的时间间隔，通常以脚跟着地事件作为划分依据。步态周期中，足部接触地面并承受重力的阶段称为支撑相，离开地面向前摆动的阶段称为摆动相。
通过查阅资料以及自己做测试，我们可以知道在步态周期的不同阶段下不同肌肉的发力
对正常人步态运动的研究表明[3]，人体髋关节在步态周期的0 ~ 35%期间（即预承重期和支撑中期）产生正功以承受身体重量、推动身体向前，此时臀大肌产生向后的力矩并做正功，促使大腿加速向后伸展；在随后的支撑末期，髂腰肌收缩发力引导大腿减速，髋关节处的肌腱肌膜拉伸以吸收和耗散能量，同时抵抗重力、提高身体重心，促使步态由支撑相转为摆动相[31]。摆动相开始后，髂腰肌与股四头肌共同收缩产生向前的力矩，带动大腿抬起，加速髋关节向前屈曲；最后，臀大肌、腘绳肌和股四头肌协同收缩，再次产生向后的力矩做负功，带动髋关节减速前屈，为下一次脚跟着地（下一个步态周期的开始）做准备。髋关节在冠状面的运动相对简单：支撑相内收，关节力矩向外；摆动相外展，关节力矩向内[138]。

## Slide 5
双足机器人设计方案
腰
髋
膝
踝
主要参数确定 | 根据国家标准GB/T 10000-2023
关节动力选择 | 伺服电机
配备高清液晶显示屏，可实时显示机器人状态等其它使用者需要的信息；亦或是各种表情、颜文字等
通过激光雷达以及摄像头来定位，加速度计维持平衡
上半身采用轻量化结构设计，有着丰富的可扩展性和可玩性
关节处采用带编码器的电机，以及力矩传感器实时监测关节受力状态
采用足底压力传感器，实时监测步行状态和步态周期阶段

## Slide 6
仿真分析的意义
安全性
材料选择与
优化
承受运动负荷
运动控制与
稳定性
避免过早磨损
的强度不足可能会导致零件断裂或失效，进而影响机器人本身的安全性，甚至对周围环境或人员造成潜在危险。
提前识别潜在的磨损问题，进行设计优化，延长机器人的使用寿命。
避免因材料强度不足而发生故障，同时通过优化设计减少不必要的材料浪费。
强度不足或设计不当可能导致关节损坏，从而影响整体运动效果和机器人控制精度。
在行走、跑步、蹲下等复杂运动过程中，膝关节和髋关节需要承受较大的力和压力。

## Slide 7
机器人行走仿真
机器人SOLIDWORKS模型 → OSIM模型转换
人类行走的动捕和地反力数据（来源：simTK官方及社区）
执行逆动力学仿真，读取电机扭矩

## Slide 8
髋、膝关节L形支架 ANSYS有限元分析
工程数据-材料设定
网格划分
施加约束和载荷

## Slide 9
髋、膝关节L形支架 ANSYS有限元分析
髋关节总变形和等效应力
膝关节总变形和等效应力
均显著小于所选材料的屈服强度和许用变形量

## Slide 10
PART 02
运动学分析与仿真
Kinematic Analysis and Simulation

## Slide 11
双足机器人运动学理论分析
图2-1 机器人D-H坐标系（以左腿为例）
表2-1 机器人D-H参数表
正向运动学(MDH)

## Slide 12
双足机器人运动学理论分析
表2-1 机器人D-H参数表
正向运动学求解
正向运动学方程建立

## Slide 13
双足机器人运动学理论分析
正向运动学求解
正向运动学方程准确性验证

## Slide 14
双足机器人运动学理论分析
运动空间分析(基于蒙特卡洛法)
图2-2 左腿工作空间
图2-2 双足机器人运动学模型图
在各个关节的相应取值范围内随机遍历取值，其末端点的随机值集合就构成机器人的工作空间。

## Slide 15
双足机器人运动学理论分析
运动空间分析(基于蒙特卡洛法)
取N = 30000
左腿的工作空间为：
-536mm  x  518mm，
-660.7mm  y  366.5mm，
-553mm  z  217.5mm。
为生成一系列位于
(0, 1)之间的伪随机数。
随机关节运动角度
代入D-H运动学方程
末端坐标系空间原点位置
(a) 三维视图
(c) yoz平面视图
(d) xoz平面视图
(b) xoy平面视图
图3-1 左腿工作空间仿真图

## Slide 16
PART 03
动力学建模与推导
Dynamic Modeling and Derivation

## Slide 17
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模
定义广义坐标
求系统中各刚体的动能
求系统中各刚体的势能
根据拉格朗日方程的形式，列写系统的动力学方程

## Slide 18
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模
定义广义坐标
在本章的刚体动力学建模中，为了简化计算，我们只考虑机器人下肢的平移和旋转运动，且忽略它在冠状面和横截面上的运动。在上述简化下的机器人广义坐标共9个，分别为：
6 个设计机器人本体运动的广义坐标，描述机器人下肢髋、膝、踝的旋转运动：
3个全局广义坐标，描述机器人与世界坐标系的关系：

## Slide 19
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模

## Slide 20
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模

## Slide 21
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模
求系统总动能
若仅考虑双足机器人在二维矢状面下的运动，则可以将双足机器人系统的刚体数目简化为7个，标号从1~7分别为：机器人上肢躯干部分（UB）、右侧大腿部分（rf）、右侧小腿部分（rt）、右足（rc）、左侧大腿部分（lf）、左侧小腿部分（lt）、左足（lc）。
那么，对于系统中的第j个刚体，其动能包括转动动能和平动动能两部分：

## Slide 22
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模
求系统总动能

## Slide 23
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模
求系统总位能

## Slide 24
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模
求解机器人系统动力学方程
对每一项计算化简合并后可写为：

## Slide 25
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模
足地接触力（地反力） 的建模

## Slide 26
动力学建模与推导
向量形式的基于拉格朗日方程的刚体动力学建模
足地接触力（地反力） 的建模

## Slide 27
PART 04
控制策略设计与仿真
Design of Control Strategy and Simulation

## Slide 28
控制策略设计及仿真
基于粒子群参数实时优化的机器人关节轨迹跟踪控制
关节力矩如何给定 ?
基于PD的位置跟踪控制：
机器人动力学方程：

## Slide 29
控制策略设计及仿真
基于粒子群参数实时优化的机器人关节轨迹跟踪控制
动捕系统测量人体运动、OpenSim缩放
逆运动学计算得到生成关节运动曲线
关节力矩如何给定 ?
基于PD的位置跟踪控制：
机器人动力学方程：
期望轨迹如何获取 ?
实测人体行走过程中的下肢运动数据
通过逆动力学运算，获得下肢关节运动轨迹

## Slide 30
控制策略设计及仿真
基于粒子群参数实时优化的机器人关节轨迹跟踪控制
关节力矩如何给定 ?
基于PD的位置跟踪控制：
机器人动力学方程：
期望轨迹如何获取 ?
实测人体行走过程中的下肢运动数据
通过逆动力学运算，获得下肢关节运动轨迹
基于粒子群优化的机器人关节力矩PD控制流程
控制参数如何确定 ?
粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization, PSO）
根据关节位置跟踪表现，对各关节的PD参数进行实时调优
粒子群优化算法中，粒子 i 的速度 和位置 更新公式：
每个粒子既受自身最优位置的影响，又受到全局最优位置的吸引。
适应度函数定义：
同时考虑了运动跟踪时的位置误差和速度误差。

## Slide 31
控制策略设计及仿真
关节轨迹跟踪控制下的机器人动力学仿真结果
仿真参数：1.0 m/s 行走10 s，计算步长0.1 ms
仿真平台：MATLAB R2024a，Intel Core i7-12700, 16 GB RAM
优化参数：粒子数100，优化维度12，粒子作用时间2 ms
左侧髋关节屈伸电机PD控制参数迭代曲线

## Slide 32
控制策略设计及仿真
关节轨迹跟踪控制下的机器人动力学仿真结果
仿真参数：1.0 m/s 行走10 s，计算步长0.1 ms
仿真平台：MATLAB R2024a，Intel Core i7-12700, 16 GB RAM
优化参数：粒子数100，优化维度12，粒子作用时间2 ms
双足机器人行走仿真结果与参考轨迹对比
左侧髋关节屈伸电机PD控制参数迭代曲线
机器人关节运动几乎可以完美贴合关节角度和速度参考轨迹
一定程度上忽略实测运动信号的噪声干扰
前3 s内，粒子处于探索阶段，参数取值多样性强
2 ~ 3 s间，全局最优位置确定，粒子开始快速向最优点移动
3 s后，粒子基本到达最优点，种群趋于稳定

## Slide 33
汇报人：琚振盟 李江天 张晨曦 范祖鑫 靳葳
2024 年 12 月 26 日
请老师和同学们批评指正！